## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第六讲

## Slide 2: Recap
  总线的概念
  定义、分类
  特性、性能指标
  总线标准
  多总线结构
  总线的控制
总线的判优控制
总线的通信控制

## Slide 3: 第4章 指 令 系 统
4.1 机器指令
4.2 操作数类型和操作类型
4.3 寻址方式
4.5 指令系统的设计与优化
4.7 指令格式举例
4.6 指令系统的发展和改进
4.4 指令系统结构的分类

## Slide 4: 指令系统在计算机中的地位

## Slide 5: 指令集与计算机的性能
指令集
源程序
指令译码
目标代码
CPI和数据通路复杂度
指令编码
优化编译器

## Slide 6: 4.1 机 器 指 令
一、指令的一般格式
操作码字段 地址码字段
1. 操作码
反映机器做什么操作
(1) 长度固定
(2) 长度可变
操作码集中在指令的一个字段
，RISC
如 IBM 370
操作码 8 位
操作码分散在指令字的不同字段中

## Slide 7
(3) 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
最多15条三地址指令
最多15条二地址指令
最多15条一地址指令
16条零地址指令

## Slide 8
(3) 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
三地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种二地址指令
二地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种一地址指令

## Slide 9
2. 地址码
(1) 四地址
(2) 三地址
OP
A1
A2
A3
A4
8 6 6 6 6
A1 第一操作数地址
A2 第二操作数地址
A3 结果的地址
A4 下一条指令地址
若 PC 代替 A4
(A1) OP (A2) A3
8 8 8 8
OP
A1
A2
A3
(A1) OP (A2) A3
4 次访存
4 次访存
寻址范围 26 = 64
寻址范围 28 = 256
若 A3 用 A1 或 A2 代替
设指令字长为 32 位
操作码固定为 8 位

## Slide 10
(3) 二地址
OP
A1
A2
8 12 12
(A1) OP (A2) A1
(A1) OP (A2) A2
或
4 次访存
若ACC 代替 A1（或A2）
若结果存于 ACC
(4) 一地址
(5) 零地址
OP
A1
8 24
无地址码
(ACC) OP (A1) ACC
2 次访存
寻址范围 212 = 4 K
寻址范围 224 = 16 M
3次访存

## Slide 11
二、指令字长
指令字长决定于
操作码的长度
指令字长 = 存储字长
2. 指令字长 可变
操作数地址的长度
操作数地址的个数
1. 指令字长 固定
按字节的倍数变化

## Slide 12
小结
当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
当指令的地址字段为寄存器时
可扩大指令操作数的寻址范围
可缩短指令字长
可减少访存次数
三地址 OP R1, R2, R3
二地址 OP R1, R2
一地址 OP R1
指令执行阶段不访存
可缩短指令字长

## Slide 13: 4.2 操作数类型和操作种类
一、操作数类型
无符号整数
定点数、浮点数、十进制数
ASCII、字符串
图、表、树
操作数类型和操作数表示也是软硬件主要界面之一。
操作数类型是面向应用、面向软件系统所处理的各种数据结构。
操作数表示是硬件结构能够识别、指令系统可以直接调用的那些结构。

## Slide 14
确定操作数表示实际上也是软硬件取舍折衷的问题
  计算机即使只具有最简单的操作数表示，如只有整数（定点）表示法，也可以通过软件方法处理各种复杂的操作数类型，但是这样会大大降低系统的效率。
  如果各种复杂的操作数类型均包含在操作数表示之中，无疑会大大提高系统的效率，但是所花费的硬件代价也很高。
一、操作数类型

## Slide 15
整数（定点）：二进制补码表示；其大小可以是字节（8位）、半字（16位）或单字（32位）。
浮点：可以分为单精度浮点（单字大小）和双精度浮点（双字大小）。当前普遍采用的是IEEE 754浮点操作数表示标准。
字符和字符串：8位ASCII码表示。
一、操作数类型

## Slide 16
十进制：面向商业应用，通常采用 “压缩十进制”或“二进制编码十进制（BCD）”表示。压缩十进制数据表示用4位编码数字0～9，然后将两个十进制数字压缩在一个字节中存储。如果将十进制数字直接用字符串来表示，就叫做“非压缩十进制”表示法。
一、操作数类型

## Slide 17
操作数类型的表示主要有如下两种方法：
  操作数的类型可以由操作码的编码指定，这也是最常见的一种方法；
  数据可以附上由硬件解释的标记（tag），由这些标记指定操作数的类型，从而选择适当的运算。然而有标记数据的机器却非常少见。
一、操作数类型

## Slide 18
一般的操作数类型大小选择主要有：字节、半字（16位）、单字（32位）、和双字（64位）。
一、操作数类型

## Slide 19: 4.2 操作数类型和操作种类
二、数据在存储器中的存放方式
字地址 为 低字节 地址
字地址 为 高字节 地址
3
7
6
2
1
5
4
0
字地址
0
4
低字节
0
4
5
1
2
6
7
3
字地址
0
4
低字节

## Slide 20
存储器中的数据存放（存储字长为 32 位）
地址（十进制）
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
双字
双字（地址32）
双字
双字（地址24）
半字（地址20）
半字（地址22）
半字（地址16）
半字（地址18）
字节（地址 8）
字节（地址 9）
字节（地址10）
字节（地址11）
字（地址 4）
字（地址 0）
字节（地址14）
字节（地址15）
字节（地址13）
字节（地址12）
边界对准
地址（十进制）
0
4
8
字节( 地址7)
字节( 地址6)
字( 地址2)
半字( 地址10)
半字( 地址8)
半字( 地址0)
字( 地址4)
边界未对准
▲
▲

## Slide 21
三、操作类型
1. 数据传送
源
目的
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器
存储器
存储器
存储器
存储器
置“1”，清“0”
2. 算术逻辑操作
加、减、乘、除、增 1、减 1、求补、浮点运算、十进制运算
与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反
如 8086
MOVE
STORE
LOAD
MOVE
PUSH
POP
例如
MOVE
MOVE
ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG
AAA AAS AAM AAD
AND OR NOT XOR TEST

## Slide 22
3. 移位操作
算术移位
4. 转移
(1) 无条件转移 JMP
(2) 条件转移
结果为零转 （Z = 1） JZ
结果溢出转 （O = 1）JO
结果有进位转（C = 1）JC
跳过一条指令 SKP
循环移位（带进位和不带进位）
如
300
…
305
306
307
SKP DZ D = 0 则跳
逻辑移位
完成触发器

## Slide 23
(3) 调用和返回
CALL SUB1
...
...
CALL SUB2
…
...
CALL SUB2
…
RETURN
RETURN
主程序
地址
2000
2100
2101
子程序SUB1
2400
2500
2501
2560
2561
2700
主存空间分配
程序执行流程
子程序SUB2
...

## Slide 24
IN AX, n
OUT DX, AL
OUT n, AX
OUT DX, AX
(4) 陷阱（Trap）与陷阱指令
意外事故的中断
设置供用户使用的陷阱指令
如 8086 INT TYPE 软中断
提供给用户使用的陷阱指令，完成系统调用
5. 输入输出
一般不提供给用户直接使用
在出现事故时，由 CPU 自动产生并执行（隐指令）
IN AL, DX
IN AX, DX
入 端口地址 CPU 的寄存器
出 CPU 的寄存器 端口地址
如
如
IN AL, n
OUT n, AL

## Slide 25: 4.3 寻 址 方 式
寻址方式
确定 本条指令 的 操作数地址
下一条 欲执行 指令 的 指令地址
数据寻址
指令寻址
寻址方式

## Slide 26: 4.3 寻 址 方 式
一、指令寻址
顺序
( PC ) + 1 PC
跳跃
由转移指令指出
LDA 1000
ADD 1001
DEC 1200
JMP 7
LDA 2000
SUB 2001
INC
STA 2500
LDA 1100
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC
+1
指令地址寻址方式
指令地址
指令
顺序寻址
1
顺序寻址
2
顺序寻址
3
跳跃寻址
7
顺序寻址
8

## Slide 27
二、数据寻址
形式地址
指令字中的地址
有效地址
操作数的真实地址
约定
指令字长 = 存储字长 = 机器字长
1. 立即寻址
指令执行阶段不访存
A 的位数限制了立即数的范围
形式地址 A
操作码
寻址特征
OP
#
A
立即寻址特征
立即数
可正可负 补码
形式地址 A 就是操作数（例：ADD R4, #3）

## Slide 28
2. 直接寻址
EA = A
操作数
主存
寻址特征
LDA
A
A
ACC
执行阶段访问一次存储器
A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
操作数的地址不易修改（必须修改A）
有效地址由形式地址直接给出
例：ADD R1, (1001)

## Slide 29
3. 隐含寻址
操作数地址隐含在操作码中
ADD
A
操作数
主存
寻址特征
A
ACC
暂存
ALU
另一个操作数
隐含在 ACC 中
如 8086
MUL 指令
被乘数隐含在 AX（16位）或 AL（8位）中
MOVS 指令
源操作数的地址隐含在 SI 中
目的操作数的地址隐含在 DI 中
指令字中少了一个地址字段，可缩短指令字长

## Slide 30
4. 间接寻址
EA =（A）
有效地址由形式地址间接提供
OP
A
寻址特征
A
EA
主存
EA
A1
EA
A1
主存
EA
1
0
执行指令阶段 2 次访存
可扩大寻址范围
便于编制程序
OP
A
寻址特征
A
一次间址
多次间址
操作数
操作数
多次访存
例： ADD R1, @(1001)

## Slide 31
… …
子程序
主程序
…
80
81
201
202
调用子程序
调用子程序
间接寻址编程举例
(A) = 81
(A) = 202
…
…
@ 间址特征
JMP @ A
…
…
…
…

## Slide 32
5. 寄存器寻址
EA = Ri
执行阶段不访存，只访问寄存器，执行速度快
OP
Ri
寻址特征
寄存器个数有限，可缩短指令字长
操作数
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址即为寄存器编号
例： ADD R1, R2

## Slide 33
EA = ( Ri )
6. 寄存器间接寻址
有效地址在寄存器中， 操作数在存储器中，执行阶段访存
操作数
主存
OP
Ri
寻址特征
便于编制循环程序
地址
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址在寄存器中
例： ADD R1, @(R2)

## Slide 34
7. 基址寻址
(1) 采用专用寄存器作基址寄存器
EA = ( BR ) + A
BR 为基址寄存器
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
BR
可扩大寻址范围
有利于多道程序
BR 内容由操作系统或管理程序确定
在程序的执行过程中 BR 内容不变，形式地址 A 可变

## Slide 35
(2) 采用通用寄存器作基址寄存器
操作数
主存
寻址特征
ALU
OP
R0
A
R0 作基址寄存器
由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
通用寄存器
R0
Rn-1
R1
…
基址寄存器的内容由操作系统确定
在程序的执行过程中 R0 内容不变，形式地址 A 可变

## Slide 36
8. 变址寻址
EA = ( IX ) +A
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
IX
可扩大寻址范围
便于处理数组问题
IX 的内容由用户给定
IX 为变址寄存器（专用）
在程序的执行过程中 IX 内容可变，形式地址 A 不变
通用寄存器也可以作为变址寄存器

## Slide 37
例
设数据块首地址为 D，求 N 个数的平均值
直接寻址
变址寻址
LDA D
ADD D + 1
ADD D + 2
…
ADD D + ( N -1 )
DIV # N
STA ANS
LDA # 0
LDX # 0
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
共 N + 2 条指令
共 8 条指令
ADD X, D
M
X 为变址寄存器
D 为形式地址
(X) 和 #N 比较
(X) +1 X
结果不为零则转

## Slide 38
9. 相对寻址
EA = ( PC ) + A
A 是相对于当前指令的位移量（可正可负，补码）
A 的位数决定操作数的寻址范围
程序浮动
广泛用于转移指令
操作数
寻址特征
ALU
OP
A
相对距离 A
1000
PC
…
主存
1000
A
OP

## Slide 39
(1) 相对寻址举例
M 随程序所在存储空间的位置不同而不同
EA = ( M+3 ) – 3 = M
– 3
*
LDA # 0
LDX # 0
ADD X, D
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
M
M+1
M+2
M+3
而指令 BNE 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变
– 3
*
指令 BNE
操作数的有效地址为
– 3
*
相对寻址特征
*

## Slide 40
(2) 按字节寻址的相对寻址举例
OP
位移量
2000 H
2008 H
8
JMP * + 8
OP
06 H
2000 H
2008 H
8
设 当前指令地址 PC = 2000H
转移后的目的地址为 2008H
因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H
二字节指令
故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H

## Slide 41
10. 堆栈寻址
(1) 堆栈的特点
堆栈
硬堆栈
软堆栈
多个寄存器
指定的存储空间
先进后出（一个入出口）
栈顶地址 由 SP 指出
– 1
1FFFH
+1
2000 H
进栈 （SP）– 1 SP
出栈 （SP）+ 1 SP
栈顶
栈底
2000 H
SP
2000 H
…
…
1FFF H
SP
1FFFH
栈顶
栈底
进栈
出栈
1FFF H
栈顶
2000 H
栈顶

## Slide 42
(2) 堆栈寻址举例
15
200H
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
ACC
SP
15
栈顶
200H
栈底
主存
X
1FFH
PUSH A 前
PUSH A 后
POP A 前
POP A 后
Y
1FFH
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
15
200H
ACC
SP
栈顶
200H
栈底
主存
X
15

## Slide 43
(3) SP 的修改与主存编址方法有关
① 按 字 编址
进栈
出栈
（SP）– 1 SP
（SP）+ 1 SP
② 按 字节 编址
存储字长 16 位
进栈
出栈
（SP）– 2 SP
（SP）+ 2 SP
存储字长 32 位
进栈
出栈
（SP）– 4 SP
（SP）+ 4 SP

## Slide 44
基本寻址方式优缺点
方式 | 算法 | 主要优点 | 主要缺点
立即寻址 | 操作数=A | 无存储器访问 | 操作数幅值有限
直接寻址 | EA=A | 简单 | 地址范围有限
间接寻址 | EA=（A） | 大的地址范围 | 多重存储器访问
寄存器寻址 | EA=R | 无存储器访问 | 地址范围有限
寄存器间接寻址 | EA=（R） | 大的地址范围 | 额外存储器访问
相对/基址/变址寻址(偏移寻址) | EA=A+（R） | 灵活 | 复杂
堆栈寻址 | EA=栈顶 | 无存储器访问 | 应用有限

## Slide 45
其他寻址方式
自增寻址
  指令实例：Add R1, (R2)+
  含义：Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[Regs[R2]]
    Regs[R2]←Regs[R2]＋d
自减寻址
  指令实例：Add R1, -(R2)
  含义：Regs[R2]←Regs[R2]-d
    Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
缩放寻址
  指令实例：Add R1, 100(R2)[R3]
  含义：
  Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[100＋Regs[R2]＋Regs[R3]*d]

## Slide 46: 常用的一些操作数寻址方式

## Slide 47: 偏移寻址

## Slide 48: 立即址寻址

## Slide 49: 立即址寻址