## Slide 1: 计算机组织与体系结构
舒燕君
计算机科学与技术学院
第八讲

## Slide 2: Recap
  指令系统的分类
  在CPU中操作数的存储方法；
  指令系统的设计和优化
  指令系统设计的基本原则
  控制指令
  指令操作码的优化
  指令系统的发展和改进
CISC
RISC

## Slide 3: 4.7 指令格式举例
Load/Store型指令集结构
MIPS是一种多元指令集结构
  体现了当今多种机器（AMD29K、DEC station 3100、HP850、IBM 801、Intel i860、MIPS M/120A、MIPS M/1000、Motorola 88k、RISC I、SGI4D/60、SPARC station 1、Sun 4/110、Sun 4/260等）的指令集结构的共同特点。
  还将会体现未来一些机器的指令集结构的特点。
介绍MIPS32的一个子集，简称为MIPS。

## Slide 4: MIPS指令集结构
具有一个简单的Load/Store指令集；
注重指令流水效率；
简化指令的译码；
高效支持编译器。

## Slide 5: MIPS指令集结构：寄存器
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
32个32位的通用寄存器（GPRs）。
寄存器R0的内容恒为全0。

## Slide 6: MIPS指令集结构：寄存器
32个32位浮点寄存器（FPRs）。
单精度浮点数表示和双精度浮点数（两个合起来存一个）表示。
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31

## Slide 7: MIPS指令集结构：数据类型
整型数据：
  8位、16位、32位。
浮点数据：
  32位单精度浮点；
  64位双精度浮点；
  IEEE 754标准。
00000000
00000000
00000000
01100100
11111111
11111111
10011000
01100100

## Slide 8: MIPS指令集结构：寻址方式
寄存器寻址；如 ADD R1,R2,R3
立即值寻址；如 ADD R1,R2,#42
偏移寻址； 如 LW R2,40(R3)
寄存器间接寻址； 如 LW R2,0(R3)
绝对寻址；如 LW R2,40(R0)

## Slide 9: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 10: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 11: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 12: MIPS指令集结构：操作类型
Load和Store操作；
ALU操作；
分支和跳转操作；
浮点操作。

## Slide 13: MIPS指令集结构：操作类型
符号“”表示数据传送操作，其后附带一个下标n，也即“n” 表示传送一个n位数据。
符号“##”用来表示两个域的串联操作，它可以出现在数据传送操作的任何一边。

## Slide 14: MIPS指令集结构：操作类型
域的下标用来表明从该域中选择某一位。域中位的标记是从最高位开始标记，并且起始标记为0。下标可以是一个单独的数字，如Regs[R4]0表示选择寄存器R4中内容的符号位；下标也可以是一个范围，如Regs[R3]24..31表示选择寄存器R3中内容的最低一个字节。

## Slide 15: MIPS指令集结构：操作类型
上标表示复制一个域，如024可以得到一个24位全为0的一个域。
变量Mem用来表示存储器中的一个数组，存储器按照字节寻址，它可以传送任何数目的字节。

## Slide 16: MIPS指令集结构：操作类型
Regs[R10]16..31 16 (Mem[Regs[R8]]0)8 ## Mem[Regs[R8]]
00000000000000000000000000000000
10000101
R8
10000101
11111111
1111111110000101
0000000000000000 1111111110000101
R10
Notes: 注意寄存器和存储器的关系。

## Slide 17: MIPS指令集结构：Load和Store
Load和Store操作：可以对MIPS的所有通用寄存器和浮点寄存器进行Load（载入）和Store（储存）操作，但是对通用寄存器R0的Load操作没有任何效果。
Notes: R0恒等于0.

## Slide 18
指令举例 | 指令名称 | 含 义
LW R2，40(R3) | 装入字 | Regs[R2]←32Mem[40+Regs[R3]]
LB R2，30(R3) | 装入字节 | Regs[R2]←32 (Mem[30+Regs[R3]]0)24 ## Mem[30+Regs[R3]]
LBU R2，40(R3) | 装入无符号字节 | Regs[R2]←32 024 ## Mem[40+Regs[R3]]
LH R2，30(R3) | 装入半字 | Regs[R2]←32 (Mem[30+Regs[R3]]0)16 ## Mem[30+Regs[R3]]## Mem[31+Regs[R3]]
LS F2，60(R4) | 装入单精度浮点 | Regs[F2]←32 Mem[60+Regs[R4]]
SW 300(R5)，R4 | 保存字 | Mem[300+Regs[R5]]←32 Regs[R4]
SH 502(R4)，R5 | 保存半字 | Mem[502+Regs[R4]]←16 Regs[R5] 16··31
SB 41(R3)，R2 | 保存字节 | Mem[41+Regs[R3]]←8 Regs[R2] 24··31
SS 40(R2)，F2 | 保存单精度浮点数 | Mem[40+Regs[R2]]←32 Regs[F2]

## Slide 19: MIPS指令集结构：ALU操作
ALU操作：在MIPS中，所有的ALU指令都是寄存器－寄存器型指令，其运算包含了简单的算术和逻辑运算，如加、减、AND、OR、XOR和移位。
“设置相等”、“设置不等”、“设置小于”：寄存器比较指令（，，，，，），如果比较结果为真，这些指令就在目标寄存器中填入1（表示真），否则填入0（表示假）。

## Slide 20: MIPS指令集结构：ALU操作
指令实例 | 指令名称 | 含 义
Add R1,R2,R3 | 加 | Regs[R1] ← Regs[R2] + Regs[R3]
ADDI R1,R2,#3 | 和立即值相加 | Regs[R1] ← Regs[R2] + 3
LHI R1,#42 | 载入高位立即值 | Regs[R1] ← 42 ## 016
SLLI R1,R2,#5 | 逻辑左移立即值形式 | Regs[R1] ← Regs[R2] <<（左移）5
SLT R1,R2,R3 | 设置小于 | if (Regs[R2] <Regs[R3]) Regs[R1] ← 1 else Regs[R1] ← 0

## Slide 21: MIPS指令集结构：转移操作
描述目标地址的方法：
  用带符号位的26位偏移量加上程序计数器的值来确定跳转的目标地址；
  指定一个寄存器，由寄存器中的内容决定跳转的目标地址。

## Slide 22: MIPS指令集结构：转移操作
两种跳转类型：
  一种是简单跳转；
  另一种是跳转并链接（用于过程调用），它将下一条顺序指令地址（返回地址）保存在寄存器R31中。

## Slide 23: MIPS指令集结构：操作类型
指令实例 | 指令名称 | 含义
J name | 跳转 | PC ←name＋PC+4; -225≤name ≤225
JAL name | 跳转并链接 | Regs[R31] ← PC+4; PC ←name +PC+4;-225≤name ≤225
JR R3 | 寄存器型跳转 | PC ← Regs[R3];
JALR R2 | 寄存器型跳转并链接 | Regs[R31]←PC+4; PC← Regs[R2];
BEQZ R4 , name | “等于0”分支 | if (Regs[R4]==0) PC ← name+ PC+4;-215≤name ≤215
BNE R4 , name | “不等于0”分支 | if (Regs[R4]!=0) PC ← name+ PC+4;-215≤name ≤215

## Slide 24: MIPS指令集结构：浮点操作
浮点操作：浮点指令的操作数来源于浮点寄存器，同时它还指明了相应的操作是单精度浮点操作还是双精度浮点操作。
  后缀D代表双精度浮点操作
  而后缀F代表单精度浮点操作
  如：ADDD、ADDF、SUBD、SUBF、MULTD、MULTF、DIVD、DIVF。
MIPS的浮点操作有：加、减、乘、除。

## Slide 25: MIPS中的常用指令

## Slide 26: MIPS中的常用指令

## Slide 27: MIPS的效能分析
问题的提出：
  MIPS指令集结构的指令格式、寻址方式和操作都非常简单。也许有人会担心，这些特性会使得目标代码中指令条数增多，导致程序运行时间加长，从而使这种指令集结构的机器性能并不会太高。

## Slide 28: MIPS的效能分析
Notes: MIPS是RISC的代表。

## Slide 29: 本章小结
讨论指令系统的基本概念
  指令的操作码与地址码
  操作数的类型和硬件表示
  操作的类型
寻址方式
  指令的寻址与操作数的寻址
  偏移寻址与立即寻址的范围

## Slide 30: 本章小结
指令系统结构的分类
  堆栈型、累加器型、通用寄存器型
  根据ALU操作数来源，通用寄存器型包括：寄存器-存储器型和寄存器-寄存器型
指令系统设计的基本原则
  完整性、规整性、正交性、高效率、兼容性
RISC和CISC
MIPS指令集

## Slide 31
唐朔飞教材，P335，T1，T2，T6，T14
王志英教材，P62，T2，T12，T15，T18
注：T18，“每个地址字段的长度均为6位”
本章作业

## Slide 32
第 2 章 计算机系统量化分析基础
第 4 章 指令系统
第５章 CPU设计与实现
第 6 章 基本流水线技术
第７章 指令级并行
第８章 存储系统的结构与优化
第９章 IO系统
第 3 章 总线
第 1 章 计算机系统概论

## Slide 33: 第5章 CPU设计与实现
5.1 CPU 的结构
5.3 多级时序系统（X86）
5.2 运算方法与ALU
5.4 MIPS CPU的简单实现

## Slide 34: 第5章 CPU设计与实现
5.1 CPU 的结构
5.3 多级时序系统（X86）
5.2 运算方法与ALU
5.4 MIPS CPU的简单实现

## Slide 35: 5.1 CPU 的结构框图
一、 CPU 的功能
取指令
分析指令
执行指令，发出各种操作命令
控制程序输入及结果的输出
总线管理
处理异常情况和特殊请求
1. 控制器的功能
2. 运算器的功能
实现算术运算和逻辑运算
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断

## Slide 36
二、CPU 结构框图
PC IR
指令控制
操作控制
时间控制
数据加工
处理中断
ALU 寄存器
中断系统
1. CPU 与系统总线
CU 时序电路
寄存器
ALU
中断
系统
CU
CPU
控制总线
数据总线
地址总线

## Slide 37
2. CPU 的内部结构
算术和
布尔逻辑
取反
移位
状态标志
内部 数据总线
寄存器
CU
中断
系统
ALU
控制信号
…
C P U

## Slide 38
1. 用户可见寄存器
(1) 通用寄存器
三、 CPU 的寄存器
存放操作数
可作 某种寻址方式所需的 专用寄存器
(2) 数据寄存器
存放操作数（满足各种数据类型）
两个寄存器拼接存放双倍字长数据
(3) 地址寄存器
存放地址，其位数应满足最大的地址范围
用于特殊的寻址方式 段基值 栈指针
(4) 条件码寄存器
存放条件码，可作程序分支的依据
如 正、负、零、溢出、进位等

## Slide 39
2. 控制和状态寄存器
(1) 控制寄存器
PC
控制 CPU 操作
(2) 状态寄存器
其中 MAR、MDR、IR 用户不可见
PSW 寄存器
存放程序状态字
PC 用户可见
3. 举例
Z8000 8086 MC 68000
MAR
M
MDR
IR

## Slide 40
四、 控制单元 CU 和中断系统
1. CU 产生全部指令的微操作命令序列
组合逻辑设计
微程序设计
硬连线逻辑
存储逻辑
2. 中断系统
五、ALU

## Slide 41: 5.2 运算方法与ALU
5.2.1 定点运算
5.2.2 浮点四则运算
5.2.3 算术逻辑单元

## Slide 42: 5.2.1 定 点 运 算
一、移位运算
1. 移位的意义
15 m = 1500 cm
小数点右移 2 位
机器用语
15 相对于小数点 左移 2 位
（ 小数点不动 ）
.
.
左移 绝对值扩大
右移 绝对值缩小
在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算

## Slide 43
2. 算术移位规则
1
右移 添 1
左移 添 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
符号位不变
添补代码
码 制
真值

## Slide 44
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出
A = –26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = – 26
– 6
1,0000110
– 13
1,0001101
– 104
1,1101000
– 52
1,0110100
– 26
1,0011010
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
原码
= – 11010
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 45
– 6
1,1111001
– 13
1,1110010
– 104
1,0010111
– 52
1,1001011
– 26
1,1100101
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
– 7
1,1111001
– 13
1,1110011
– 104
1,0011000
– 52
1,1001100
– 26
1,1100110
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
补码
反码
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 46
3. 算术移位的硬件实现
（a）真值为正
（b）负数的原码
（c）负数的补码
（d）负数的反码
0
0
0
1
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确

## Slide 47
4. 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001（补码）
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010
用带进位的移位实现算术左移